## Slide 1: 传感器原理及应用实验 Principles and Applications of Sensors Experiment
中山大学 智能工程学院 王本斐、张荣辉
2023年 春季

## Slide 2
课程简介

## Slide 3
主要授课内容、学时安排
课程简介
6周6个实验，18个学时
1. Arduino基本功能（IDE、显示、LED）
2. 电阻、电容传感器（电位器、应变片，声音）
3. 磁电、磁敏传感器（继电器、霍尔开关）
4. 压电与超声波传感器（超声波传感、蜂鸣器）
5. 光电效应及光电器件 （U型光电，光敏电阻）
6. 热电式传感器 （温度传感器、大作业）

## Slide 4
一、Arduino基本功能

## Slide 5
主要内容：
1.1 什么是Arduino
1.2 Arduino开发环境IDE
1.3 Arduino的语法介绍
1.4 相关仪器设备使用注意
1.5 Arduino的基本功能

## Slide 6
1.1 什么是Arduino
Arduino 是一个开源嵌入式硬件平台，用来供用户制作可交互式的嵌入式项目
Arduino 作为一个开源硬件和开源软件的公司，同时兼有项目和用户社区(https://www.arduino.cc/)

## Slide 7
1.1 什么是Arduino
Arduino 项目始于2005年，作为意大利伊夫雷亚交互设计研究所的学生项目，目的是为新手和专业人员提供一种低成本且简单的方法，以创建使用传感器与环境相互作用的设备执行器。
适用于初学者爱好者的此类设备的常见示例包括传感器、简单机器人、恒温器和运动检测器
Arduino 系列电路板的设计大多使用 Atmel AVR 单片机。
Arduino UNO
Arduino MEGA
Arduino NANO
Lilypad Arduino

## Slide 8
1.1 什么是Arduino
单片机
全称单片微型计算机（Single-chip Microcomputer），又称微控制器单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器、存储器、定时/计数器（Timer/Counter）、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机
与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比：它更强调自供应（不用外接硬件）和节约成本，集成程度更高，所能实现的功能也较专一；体积小，可放在仪表内部。 但存储量小，输入输出接口简单
AVR ATmega8
Intel 8051
Microchip PIC
单片机最小系统
单片机能够正常运行，最少且必须的器件所组成的系统
最小系统上电之后，单片机可以正常复位，下载程序，除此之外没有其他任何功能

## Slide 9
1.1 什么是Arduino
Arduino UNO 引脚图

## Slide 10
1.2 Arduino开发环境IDE
Arduino IDE官网下载：https://www.arduino.cc/
点击SOFTWARE选项，选择适合操作系统的Arduino IDE版本并下载

## Slide 11
1.2 Arduino开发环境IDE
双击安装文件即可开始安装

## Slide 12
1.2 Arduino开发环境IDE
Arduino默认语言是英文，通过设置可将软件语言设置为中文

## Slide 13
1.2 Arduino开发环境IDE
IDE界面
菜单栏：包含文件菜单、编辑菜单、程序菜单、工具菜单和帮助菜单
工具栏：包含编译、上传、新建程序(sketch)、打开程序(sketch)、保存程序(sketch)和串口监视器(Serial Monitor)
编辑区：编写程序代码区域
状态区：显示程序编译和上传等信息,如果程序出现错误会有错误提示

## Slide 14
1.2 Arduino开发环境IDE
IDE的配置：查找串口
首先安装CH340驱动
Windows开始处，右键，选择设备管理器
点击串口，如果连接正确的话，即可看到Arduino对应的串口号

## Slide 15
1.2 Arduino开发环境IDE
IDE的配置：串口配置
在加载示例项目来测试Arduino之前，需要配置IDE以使用连接到计算机的Arduino
点击“Tools -> Port”(工具 ->端口)，然后查找Arduino的COM端口。

## Slide 16
1.2 Arduino开发环境IDE
IDE的配置：开发板配置
点击 Tools -> Board -> 选择Arduino开发板型号(工具 ->开发板)
例如Arduino Uno，这里只需要配置一次，之后操作都会默认使用该型号

## Slide 17
1.2 Arduino开发环境IDE
IDE的配置：选择下载程序
在Arduino IDE中，为了方便开发者学习，IDE内部集成了很多Arduino的例程，
所用的是 Basic(基础例程的) Blink 也就是点灯 ，相当于Arduino的Hello World

## Slide 18
1.2 Arduino开发环境IDE
IDE的配置：选择下载程序
先点击“Verify”图标，确认程序是否可编译通过
点击上传图标，将代码下载到Arduino中去

## Slide 19
1.3 Arduino的语法介绍
Arduino 语法是建立在C/C++基础上
Arduino 将相关参数设置进行了函数化，无需了解底层，直接调用
关键字
if; if…else; for; switch case; while; do…while; break; continue; return; goto
语法符号
= + -* /% == != < > <= >= && ||! ++ -- += -= *= /=
运算符号
； {} // /* */
数据类型
boolean; char; byte; int; unsigned int; long; unsigned long; float; double; string; array; void

## Slide 20
1.3 Arduino的语法介绍
常量
HIGH LOW 高低 1,0； INPUT OUTPUT I/O口的输入输出
true false 真假 1,0;
结构
delay(ms) 延时函数 单位ms; delayMicroseconds(us) 延时函数 单位us
时间函数
void setup() 初始化变量，管脚模式，调用库函数等
void loop() 连续执行函数内语句
数学函数
min/max(x,y) 求最小/大值 abs(x)绝对值 sq(x)平方 sqrt（x）开根号

## Slide 21
1.3 Arduino的语法介绍
功能
数字I/O
pinMode(pin, mode): pin表示0~13 数字端口， mode 为 INPUT/OUTPUT
digitalWrite(pin, value): pin表示0~13 数字端口， value 为 HIGH/LOW
模拟I/O
Int analogRead(pin): pin表示0~5,模拟I/O读函数
analogWrite(pin, value): pin表示3,5,6,9,10,11模拟端口， value 为 0~255，可以用来音乐播放 或者 电机调速

## Slide 22
1.3 Arduino的语法介绍
例子程序 Blink
整个程序代码分为两部分（函数）
部分一：setup()函数：当主板上电时（或按下重置按键时），setup函数会执行一次(有且仅有一次)setup()函数中语句。
部分二：loop()函数：执行完setup函数后，会不断重复执行loop()函数中语句

## Slide 23
1.3 Arduino的语法介绍
例子程序 Blink
整个程序代码分为两部分（函数）
setup()函数：用来执行一些初始化设置的工作，初始化设置的工作只需要执行一次，就可以确定了。
loop()函数：用来执行具体的功能

## Slide 24
1.4 相关仪器设备使用注意
面包板

## Slide 25
1.4 相关仪器设备使用注意
万用表

## Slide 26
1.4 相关仪器设备使用注意
示波器
快速入门
前面板控制功能
垂直设置
水平和采样设置
参数测量

## Slide 27
1.4 Arduino的基本功能
双色LED

## Slide 28
1.4 Arduino的基本功能
RGB-LED

## Slide 29
1.4 Arduino的基本功能
I2C LCD1602液晶显示
I2C通讯协议
LCD显示
注意需要库函数在
LiquidCrystal_I2C文件夹中